## Slide 1: Передача информации между компьютерами Проводная и беспроводная связь

## Slide 2: Передача информации
— физический процесс, посредством которого осуществляется перемещение информации в пространстве. (Записали информацию на диск и перенесли в другую комнату)
Данный процесс характеризуется наличием следующих компонентов:
Источник информации,
Приёмник информации (получатель сигнала),
Носитель информации,
Среда передачи.

## Slide 3: Вспомним, какие бывают типы сетей?
Локальными сетями (Local Area Network — LAN) называют частные сети, размещающиеся, как правило, в одном здании или на территории какой-либо организации площадью до нескольких квадратных километров.
Муниципальные, региональные или городские сети (metropolitan area network — MAN) объединяют компьютеры в пределах города. Самым распространенным примером муниципальной сети является система кабельного телевидения.
Глобальная сеть (wide area network — WAN) охватывает значительную географическую область, часто целую страну или даже континент.

## Slide 4: Вспомним, какие бывают виды сетей?
Одноранговые сети - все компьютеры равноправны
Операционные системы: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Сети с выделенным сервером
Сервер – компьютер, предоставляющий свои ресурсы (файлы, программы, внешние устройства) в общее использование.
Клиент – компьютер, пользующийся услугами сервера.
Операционные системы для серверов: Windows 2003 Server / 2008 Server, Linux, UNIX

## Slide 5: Сетевая топология
— способ описания конфигурации сети, схема расположения и соединения сетевых устройств.
Существует множество способов соединения сетевых устройств.
Выделяют следующие базовых топологии:
Шина
Линия
Кольцо
Звезда
  Полносвязная
Дерево
И дополнительные (производные):
Двойное кольцо
Ячеистая топология
Решётка
Fat Tree

## Slide 7: Аппаратура для построения сетей:
Сетевые карты (сетевые адаптеры)
Сетевые кабели:
  коаксиальный
  «витая пара»
  оптоволоконный
Хабы (концентраторы) – дублируют полученные данные на все порты.
Свитчи (коммутирующие хабы, коммутаторы) – передают полученные данные только адресату.

## Slide 8: Виды кабелей:
Тип кабеля | Расстояние между компьютерами | Скорость передачи информации
Витая пара | 300 м | 10-155 Мбит/с
Коаксиальный кабель | 2000 м | 2-44 Мбит/с
Оптоволоконный | 10000 м | До 10 Гбит/с

## Slide 9
Высокие технологии и технический прогресс современности позволил дополнить локальные компьютерные сети «беспроводными» технологиями.
Их основная особенность заключается в том, что в тех местах, где архитектурные особенности того или иного помещения или здания, где находится фирма или организация, не предоставляют возможности прокладки кабеля локальной сети, с задачей помогут справиться радиоволны.
Однако беспроводные сети являются лишь дополнительным элементом локальной компьютерной сети, где основную работу выполняют магистральные кабели обмена данных.

## Slide 10: Беспроводные компьютерные сети
— это технология, позволяющая создавать вычислительные сети, полностью соответствующие стандартам для обычных проводных сетей без использования кабельной проводки. В качестве носителя информации в таких сетях выступают радиоволны СВЧ-диапазона.
Wi-Fi — торговая марка Wi-Fi Alliance для беспроводных сетей на базе стандарта IEEE 802.11. Под аббревиатурой Wi-Fi (от английского словосочетания Wireless Fidelity, которое можно дословно перевести как «высокая точность беспроводной передачи данных») в настоящее время развивается целое семейство стандартов передачи цифровых потоков данных по радиоканалам.
Wi-Fi был создан в 1991 году в Ньивегейн, Нидерланды. Термин «Wi-Fi» изначально был придуман как игра слов для привлечения внимания потребителя «намёком» на Hi-Fi (англ. High Fidelity — высокая точность).

## Slide 11: Преимущества и недостатки Wi-Fi
Позволяет развернуть сеть без прокладки кабеля.
Позволяет иметь доступ к сети мобильным устройствам.
Коммерческий доступ к сервисам на основе Wi-Fi предоставляется в таких местах, как Интернет-кафе, аэропорты и кафе по всему миру.
Мобильность. Вы больше не привязаны к одному месту.
В пределах Wi-Fi зоны в сеть Интернет могут выходить несколько пользователей.
Излучение от Wi-Fi устройств в момент передачи данных на два порядка (в 100 раз) меньше, чем у сотового телефона.
Bluetooth, и др, и даже микроволновые печи, что ухудшает электромагнитную совместимость.
Реальная скорость передачи данных в Wi-Fi сети всегда ниже максимальной скорости, заявляемой производителями Wi-Fi оборудования. Реальная скорость зависит от многих факторов.
Частотный диапазон и эксплуатационные ограничения в различных странах неодинаковы. Россия, требуют регистрации всех сетей Wi-Fi, работающих вне помещений, или требуют регистрации Wi-Fi-оператора.

## Slide 12: ИНТЕРНЕТ

## Slide 13: Протоколы Интернета
Протокол – это набор соглашений и правил, определяющих порядок обмена информацией в компьютерной сети.
Протокол TCP/IP (1974)
  TCP (Transmission Control Protocol)
    файл делится на пакеты размером не более 1,5 Кб
    пакеты передаются независимо друг от друга
    в месте назначения пакеты собираются в один файл
  IP (Internet Protocol)
    определяет наилучший маршрут движения пакетов

## Slide 14: Адресация в Интернет
Домен – это группа компьютеров, объединенных по некоторому признаку.
URL (Uniform Resource Locator) – универсальный адрес документа в Интернете.

## Slide 15: Всемирная паутина и электронная почта
World Wide Web – это самая популярная служба современного Интернета. Всемирная паутина использует технологию гипертекста, в которой документы связаны между собой с помощью гиперссылок.
Гиперссылка – это специальным образом оформленное указание на иное место в данном тексте, на данной Веб-странице, сайте или на другой ресурс сети.
Web-страницы – это документы, содержащие гиперссылки.
Web-серверы – серверы Интернета, хранящие Web-страницы.
Web-сайт – группа тематически объединённых Web-страниц.
Адрес Web-страницы включает в себя способ доступа к документу и имя сервера Интернета, на котором находится документ.
HTTP – протокол передачи гипертекста.
Браузеры – специальные программы для просмотра Web-страниц.

## Slide 16: Электронное общение
Нетикет (net + etiquette) – правила хорошего тона при общении в Интернете.
Электронная почта:
  тема сообщения, приветствие, подпись
  не набирать предложения заглавными буквами
  не посылать большие файлы без договоренности
  не пересылать исполняемые файлы (*.exe)
  не использовать нецензурных и жаргонных выражений

## Slide 17: Домашнее задание
Определение настроек протокола IP вашего компьютера
Запустить командную строку с помощью: Пуск  Выполнить. В ОС Windows7: нажать + R
Наберите cmd и нажмите Ок.
Напечатайте ipconfig . Нажмите клавишу <Enter> .
Запишите в тетрадь свой IP-адрес и маску подсети.

## Slide 18: Возможности сетевого ПО для организации деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-телефония.

## Slide 19: Средства обмена информацией в INTERNET:
Электронная почта
Списки рассылки
Группы новостей (телеконференции)
IRC (Internet Relay Chat, беседа через Internet) или Chat
Средства общения в реальном режиме времени (передача текста, звука, изображения) и совместная работа с приложениями
Internet-пейджинг
Internet-телефония
Аудио- и видеоконференции

## Slide 20: Электронная почта
- средство обмена электронными письмами между людьми, имеющими доступ к компьютерной сети.
Основные области применения:
Ведение личной переписки
Работа с информационными ресурсами Internet:
Списки рассылки
Группы новостей
Системы пересылки файлов по электронной почте

## Slide 21: Технология «клиент/сервер»
Почтовый сервер - программа, пересылающая сообщения из почтовых ящиков на другие серверы или на компьютер пользователя по запросу его почтового клиента.
Почтовый клиент (мейлер) - программа, помогающая составлять и посылать электронные сообщения, получать и отображать письма на компьютере пользователя.
Адрес электронной почты:
имя_пользователя@имя_компьютера
Пример адреса: ivanov@nihe.niks.by

## Slide 22: Уязвимые места электронной почты:
Флэйм (flame) - грубость в сети
Спам (spam) - массовая рассылка сообщений рекламного характера
Бомбы электронной почты
Рассылка вирусов в файловых вложениях
Список рассылки - специальный e-mail адрес, почтовый ящик которого обрабатывает специальная программа - сервер(диспетчер) рассылки.
Сервер рассылки - тематический сервер, собирающий информацию по определенным темам и переправляющие ее подписчикам в виде электронных писем.
Контролируемые списки
Неконтролируемые списки

## Slide 23: Группа новостей (телеконференция)
- сетевой форум, организованный для ведения дискуссии и обмена новостями по определенной тематике.
Usenet - глобальная распределенная система для дискуссий, включающая множество групп новостей, хранящихся на серверах по всему миру.
Виды групп новостей:
Немодерируемые (неуправляемые) группы новостей – любой человек может отправить туда сообщение или ответить на сообщение в этой группе
Модерируемые (управляемые) группы новостей – все сообщения и ответы контролируются модератором (управляющим) данной группы, который имеет право осуществлять отбор статей
IRC (Internet Relay Chat, беседа через Internet) - беседа в реальном времени посредством ввода текста с клавиатуры.
Канал - организация дискуссии на определенную тему через выбранную систему IRC.

## Slide 24: Общение и совместная работа в Internet

## Slide 27: Skype
Сегодня Skype является самой популярной программой для видеозвонков через Интернет. Но бесплатно позвонить можно только на компьютер или мобильное устройство, где также установлен Skype. Звонки на стационарные и мобильные номера – платные. Групповые видеоконференции с недавних пор стали бесплатными. Правда, разработчики наложили небольшие ограничения - бесплатной видеосвязью можно пользоваться не более, чем десять часов в день и не более, чем 100 часов в месяц.

## Slide 29: Hangouts
Google Hangouts пришла на смену Google Talk. Пользователи Windows могут воспользоваться web-версией версией приложения, доступной в виде расширения для распространенных браузеров, или просто войти в свой GMail-аккаунт в браузере Google Chrome.

## Slide 31: Viber
Программа стала невероятно популярной за последние несколько лет. Скачать Вибер на компьютер успели миллионы поклонников комфортного онлайн-общения, хотя большую часть из 450-миллионой аудитории приложения составляют пользователи мобильных устройств. Десктопную версию зачастую устанавливают для видеозвонков знакомым и друзьям, которые оказались с планшетом или смартфоном где-нибудь на природе или за границей.

## Slide 33: ICQ
В последней версии Аськи разработчики внесли ряд улучшений по качеству голосовых и видеозвонков. Новый движок, на котором работает популярный мессенджер, позволит общаться в полноэкранном режиме, при этом во время видеозвонков будет обеспечено разрешение VGA 640х480. А вот групповые видеоконференции в ICQ недоступны.

## Slide 34: Internet-пейджинг
- система, позволяющая зарегистрироваться в своей системе серверов и получить уникальный пейджинговый номер.
С помощью данной системы вы можете найти и вызвать человека, имеющего пейджинговый номер и подключенного в данный момент к Internet.
Самый популярный Internet-пейджер ICQ. Игра слов I Seek You (я ищу вас) www.icq.com или www.mirabilis.com. Регистрация в системе серверов ICQ и получение UIN (Universal Internet Number, универсальный номер Internet).
При каждом подключении к Internet программа ICQ определяет текущий IP-адрес вашего компьютера и отправляет его на центральный сервер.

## Slide 35: Телефония
Internet-телефония - система, позволяющая вести разговор в реальном времени, одним из звеньев которой является сеть Интернет.
IP-телефония - услуга телефонной связи, в которой для передачи звукового сигнала используются сети, использующие протокол IP.
Примеры программ, реализующих INTERNET-телефонию:
MS NetMeeting
Специальная программа для ввода, пересылки и воспроизведения звуковой информации Speak Freely
Программа Internet Phone
INTERNET-телефония, основные возможности:
Передача звука для одного абонента
Кодирование (шифрование) сигнала для обеспечения конфиденциальности переговоров
Передачи звука для группы абонентов и проведение аудиоконференции
Работа в режиме автоответчика
Выход на телефонную сеть через специальные телефонные шлюзы

## Slide 36: NetMeeting — программа для видеоконференцсвязи, позволяет организовывать аудио- и видеоконтакты (при наличии видеокамеры) между двумя и более участниками конференции.

## Slide 37: TeamSpeak - программа предназначена для голосового общения между пользователями через локальную сеть или Интернет посредством технологии VoIP. Состоит из клиентской и серверной части, которая способна обработать тысячи одновременных подключений. Вы можете создать свой канал, защищенный паролем, и общаться с друзьями.